УТВЕРЖДАЮ

### Председатель Комиссии по осуществлению закупок АО «ТВС»

## _____подпись_____ В.В. Бородаев

«01» октября 2018 г.

# Условия проведения аукциона

## Общие условия проведения аукциона

### Сведения о заказчике

    - Заказчик – акционерное общество «ТрансВудСервис» (АО «ТВС»).

Место нахождения заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.

Почтовый адрес заказчика: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.

Закупка осуществляется для нужд Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС».

Место нахождения Решотинского ШПЗ – филиала АО «ТВС»: 663840 Красноярский край, Нижнеингашский район, поселок  Нижняя Пойма, улица Смолозаводская, д.46.

1.1.2. Контактные данные:

Контактное лицо: Рожкова Екатерина Петровна.

Адрес электронной почты: erozhkova@transws.ru

Номер телефона: 8 (495) 663 14 74, доб. 170.

### Способ проведения аукциона

Открытый аукцион в электронной форме №33/ОАЭ-АО «ТВС»/2018 (далее – аукцион).

### Предмет аукциона

Выполнение работ по модернизации хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД)   от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода протяженностью 2900 п.м.

### Участники

Особенности участия в аукционе не предусмотрены.

### Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры не предусмотрены.

### Обеспечение заявок

Обеспечение заявок не предусмотрено.

### Обеспечение исполнения договора

Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.

### Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок, вскрытия заявок

Заявки в электронной форме (части заявок в электронной форме) подаются в порядке, указанном в пунктах 7.3.5-7.3.10 аукционной документации, в универсальной электронной торговой площадке (на странице данного аукциона на сайте https://etp.comita.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП). При подаче  заявки (части заявки) в электронной форме общий объём электронных документов не должен превышать  2100 Мегабайт.

Часть заявки на бумажном носителе представляется в порядке, предусмотренном пунктами 7.3.2-7.3.4 аукционной документации, по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.

Для прохода в здание необходимо направить заявку (с указанием ФИО, контактного телефона, номера процедуры размещения заказа и цели посещения) на электронный адрес контактного лица, указанного в п.1.1 аукционной документации, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день (до 15-00 московского времени), предшествующий дню посещения. При проходе в здание необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – единая информационная система), на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), на сайте ЭТЗП, на сайте АО «ТВС» www.transws.ru (раздел «Тендеры») (далее – сайты) «01» октября 2018г.

Дата окончания срока подачи заявок – 15:00 часов московского времени «22» октября 2018г.

Вскрытие заявок осуществляется по истечении срока подачи заявок в 15:00 часов московского времени «22» октября 2018г. на ЭТЗП (на странице данного открытого аукциона на сайте ЭТЗП).

### Место и дата рассмотрения заявок участников аукциона и проведения аукциона

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 14:00 часов московского времени «23» октября 2018г. по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная 19, стр. 6.

Проведение аукциона осуществляется в 11:30 часов московского времени «24» октября 2018г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных процедур.

1.10. Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации

Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 6.2 аукционной документации.

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной документации: с «01» октября 2018г. по «17» октября 2018г. (включительно).

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «01» октября 2018г.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной документации: «19» октября 2018г.

1.11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами

Приоритет не установлен.

## Квалификационные требования к участникам аукциона

Квалификационные требования не установлены.

## Техническое задание

Сведения о наименовании закупаемых работ, их количестве (объеме),  начальной (максимальной) цене договора, расходах участника, нормативных документах, согласно которым установлены требования, технических и функциональных характеристиках работ, требования к их безопасности, качеству, к результатам, иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, место, условия и сроки выполнения работ, форма, сроки и порядок оплаты изложены в техническом задании, являющемся приложением № 2 к аукционной документации.

- Заключение и исполнение договора

Заключение, исполнение договора осуществляется в соответствии с пунктом 8 аукционной документации.

Изменение количества предусмотренных договором объема услуг при изменении потребности в услугах на оказание которых заключен договор, допускается в пределах 30% от начальной (максимальной) цены договора без учета НДС.

|  | Приложение № 2 к аукционной документации |
| --- | --- |

Техническое задание

| 1. Наименование закупаемых работ, их количество (объем) и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Всего без учета НДС | Всего с учетом НДС |
| Выполнение работ по модернизации хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД) от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода протяженностью 2900 п.м. на объекте: Решотинский шпалопропиточный завод – филиал АО "ТВС" | ед. | 1 | 4 450 000,00 | 5 251 000,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена | - | - | 4 450 000,00 | 5 251 000,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены | Начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы. |
| 2. Требования к работам |
| Выполнение работ по модернизации хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода ПНД от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений завода протяженностью 2900 п.м. на объекте: «Решотинский шпалопропиточный завод – филиал АО "ТВС" | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ № "Об охране окружающей среды"; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" ; - Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. ПОТ РО 14000-004-98, утвержденное Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 12.02.1998; - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001"; - ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утвержденный Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст; - СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", одобренные постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80; - Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр "Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"; - ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия", введенный в действие постановление Госстандарта РФ от 27.03.2002 N 112-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта". |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Характеристика объекта, подлежащего модернизации: трубопровод от станции водозабора до станции оборотного пожаротушения завода в однотрубном исполнении диаметром 150 мм протяженностью 2900 п.м., максимальный расход воды – 100 м³/час, рабочее давление в трубопроводе – 8 кг/см², используемые насосы – К90/85, 3 ед. Трубопровод предназначен для пополнения водой резервуаров запаса воды (2 емкости по 900 м³), которая служит источником водоснабжения завода в целом, а именно: для работы котельной 1200 м³/сут, основного производства 5 м³/сут, для наполнения пожарного трубопровода, для наполнения теплосетей 800 м³/сут. Вода поступает в производственную котельную и далее распределяется для выработки пара на основное производство, на выработку тепловой энергии для нужд завода и поселка Нижняя Пойма в качестве теплоносителя, а также служит источником для восполнения потерь теплоносителя в системе отопления. Этапы выполнения работ: Этап № 1: - предпроектное обследование; - разработка рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м. В проектно-сметной документации необходимо предусмотреть внутренний трубопровод из полиэтиленовых труб, а также присоединение трубопровода к существующим насосам и емкостям. Этап № 2: - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии рабочей (проектно-сметной) документацией на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м. |
|  | Требования к безопасности работ | Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативных документов, указанных в настоящем техническом задании, в том числе в части обеспечения безопасности работ. |
|  | Требования к качеству работ | При выполнении работ материалы должны быть новыми. В случае обязательной сертификации материалы должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ и другой нормативной документации, в том числе СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", одобренные постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80, СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" . Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, исполненные и/или поставленные Подрядчиком, и работы, выполненные Подрядчиком. Подрядчик в течение гарантийного срока гарантирует устранение за свой счет недостатков, вызванных некачественным выполнением работ. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика | Работы, являющиеся предметом запроса котировок, являются неделимыми. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций. |
| 3. Требования к результатам |
| - Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны акт технической готовности по завершению этапа (с указанием перечня выполненных работ, использованных материалов и их стоимости) а также акт сдачи-приемки выполненных работ. - После приемки выполненных работ объект должен быть освобожден от оборудования, принадлежащего Подрядчику, а также от мусора, образовавшегося в процессе выполнения ремонтных работ. - Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем. |
| 4. Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | Место выполнения работ – Решотинский шпалопропиточный завод - филиал АО «ТВС», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, 46. |
| Условия выполнения работ | Руководитель работ на объекте: - разрабатывает и согласовывает с руководителем производственного структурного подразделения Заказчика мероприятия по обеспечению безопасных условий труда при выполнении работ; - составляет и согласовывает со специалистами производственного структурного подразделения Заказчика схемы подключения собственных потребителей к энергоносителям производственного структурного подразделения Заказчика (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и др.); - обеспечивает выполнение работ, возложенных на Подрядчика. Заказчик имеет право остановить выполнение работ при обнаружении нарушений Подрядчиком требований по охране труда и технике безопасности, а так же при несоблюдении требований, предъявляемых к работам. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим задание с соблюдением сроков и качества выполнения работ. Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для производства работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмы, оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения работ) и осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными и поверенными в установленном порядке инструментами и приборами. |
| Сроки выполнения работ | Начало работ – с даты подписания договора. Окончание работ – не позднее 31 декабря 2018 года. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |
| Авансирование | Авансовые платежи не предусмотрены. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3). В случае, если победитель открытого аукциона (лицо, с которым по итогам открытого аукциона принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3). Гарантийные удержания составляют не менее 2 процентов стоимости выполненных работ. Уплата удержаний производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке. В случае если победителем открытого аукциона признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя, являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352. Оплата осуществляется в два этапа согласно календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к проекту договора): - первый этап работ (выполнение предпроектного обследование и разработка рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из ПНД от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м.) оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 20% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. проекта договора. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора; - второй этап работ (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из ПНД с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м., гидравлическое испытание трубопровода) оплачивается Заказчиком после предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счет-фактуры в размере 80% от общей стоимости работ, указанной в пункте 2.1. Договора. Заказчик перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 Договора. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ |
| Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ не требуется. |

|  | Приложение № 3 к аукционной документации |
| --- | --- |

Техническое предложение

Оформляется участником отдельно по каждому лоту

«____» ___________ 20__ г.

Наименование участника: указать наименование участника, ИНН

Номер закупки, номер и предмет лота

участник должен указать номер закупки, номер и предмет лота, соответствующие указанным в документации

| Наименование предложенных работ, их количество (объем) |
| --- |
| Наименование работ | Ед.изм. | Количество (объем) |
| Указать наименование работ | Указать ед. изм. согласно ОКЕИ | Указать количество (объем) согласно единицам измерения |
| Порядок формирования предложенной цены | «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с порядком формирования цены договора, указанным в техническом задании документации. |
| Характеристики предлагаемых работ |
| Указать наименование работ | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Участник должен указать наименование и реквизиты регламентов, иных документов, в соответствии с требованиями технического задания документации. Участник вместо перечисления нормативных документов вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям нормативных документов, указанных в техническом задании документации.». |
|  | Технические и функциональные характеристики работ | Участник должен перечислить характеристики работ в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют техническим и функциональным требованиям к работам, указанным в техническом задании документации.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к безопасности | Участник должен указать характеристики работ, в части их безопасности в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствует требованиям к безопасности работ, указанным в техническом задании документации.». |
|  | Характеристики работ, относящиеся к качеству | Участник должен указать характеристики работ в части их качества в соответствии с требованиями технического задания документации (при необходимости с указанием нормативно-правовых актов, которыми установлены требования). Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к качеству работ, указанным в техническом задании документации.». |
|  | Иные характеристики работ | Участник должен перечислить характеристики в соответствии с требованиями технического задания документации и указать их конкретные значения. Участник вместо перечисления характеристик вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что предлагаемые работы соответствуют требованиям к работам, указанным в техническом задании документации.». |
| Результат выполнения работ |
| Участник должен указать гарантируемый результат и согласие с условиями технического задания документации. |
| Место, условия и порядок выполнения работ |
| Место выполнения работ | Участник должен указать место выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания места выполнения рабо, вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в месте(ах), указанном(ых) в техническом задании документации.». |
| Условия выполнения работ | Участник должен указать условия выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания условий выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в соответствии с условиями выполнения работ, указанными в техническом задании документации. |
| Сроки выполнения работ | Участник должен указать сроки выполнения работ в соответствии с требованиями технического задания в формате: ДД.ММ.ГГГГ. Участник вместо указания сроков выполнения работ вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что выполнит работы в сроки, указанные в техническом задании документации. |
| Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты | Участник должен указать форму оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания формы оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен с формой оплаты, указанной в техническом задании документации. |
| Срок и порядок оплаты | Участник должен указать конкретные сроки и порядок оплаты по договору в соответствии с требованиями технического задания. Участник вместо указания срока и порядка оплаты вправе указать: «_________ (указать наименование участника) настоящим подтверждает, что согласен со сроками и порядком оплаты, указанными в техническом задании документации. |
| Сведения о предоставлении инновационных и высокотехнологичных работ |
| Наименование показателя | Общая доля |
| Доля работ, являющихся инновационными и (или) высокотехнологичными из общего объема предлагаемых работ, в % | Указать долю в % |

Имеющий полномочия подписать техническое предложение участника  от имени  ________________________________________________________

(Полное наименование участника)

_________________________________________________________________

(Должность, подпись, ФИО)

Печать (при наличии)

Приложение № 8

к аукционной документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА  № ________

«___»_________ 201_ года

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, с другой стороны, именуемые при дальнейшем совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.		Подрядчик обязуется выполнить работы по  модернизации  хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления (далее – ПНД) от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений  протяженностью 2900 п.м. на объекте: Решотинский шпалопропиточный завод –  филиала Акционерного общества «ТрансВудСервис» (далее – работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

1.2.		Место выполнения работ и сроки выполнения работ определяются в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Полная стоимость выполняемых работ в соответствие с Протоколом по итогам открытого аукциона в электронной форме № __________ составляет _____________ (___________________) рублей __ коп., в т.ч. НДС 18%__________ рублей __ копеек или без НДС – уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от «__»________ __г. № __________.

2.2. Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1 настоящего договора включает в себя все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на материалы, оборудование, комплектующие изделия, расходы на оплату труда работников, транспортные и накладные расходы.

2.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком после завершения работ путем перечисления денежных средств в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты получения Заказчиком полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

В случае, если победитель запроса котировок (лицо, с которым по итогам запроса котировок принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания АО «ТВС» документов о выполненных работах (счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

Гарантийные удержания составляют не менее 2 процентов стоимости  выполненных работ. Уплата удержаний  производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

В случае если победителем запроса котировок признан участник закупки, на стороне которого выступает несколько физических или юридических лиц, указанный срок оплаты применяется при условии, что все лица, выступающие на стороне победителя, являются субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

2.4. Оплата осуществляется в два этапа согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 1):

- первый этап работ (выполнение предпроектного обследование и разработка рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из ПНД от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений  протяженностью 2900 п.м.)  оплачивается Заказчиком после подписания акта о приемке выполненных работ и счета в размере 20% от общей стоимости работ, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора. Заказчик  перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 настоящего Договора.

- второй этап работ (выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из ПНД с р. Решеты до очистных сооружений  протяженностью 2900 п.м.,  гидравлическое испытание трубопровода) оплачивается Заказчиком после предоставления Подрядчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счет-фактуры в размере 80% от общей стоимости работ, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора. Заказчик  перечисляет Подрядчику сумму путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в сроки указанные в пункте 2.3 настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1.	Выполнение работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ  "О водоснабжении и водоотведении";

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ  "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ № "Об охране окружающей среды";
	- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Положение. Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений. ПОТ РО 14000-004-98, утвержденное  Департаментом экономики машиностроения Минэкономики РФ 12.02.1998;

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001";

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, утвержденный  Приказом Росстандарта от 11.06.2013 № 156-ст;

- СП 40-102-2000. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования", одобренные постановлением Госстроя РФ от 16.08.2000 № 80;

- Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 951/пр "Об утверждении СП 30.13330 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий";

- ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия",  введенный в действие постановление Госстандарта РФ от 27.03.2002 N 112-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта".

3.2.	Подрядчик должен самостоятельно доставлять на объекты необходимые для производства работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, технику (различные виды машин, механизмы, оборудование, инвентарь и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения работ) и осуществлять их приемку и разгрузку, а также самостоятельно доставлять своих работников к месту выполнения работ. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, исправными и поверенными в установленном порядке инструментами и приборами.

3.3.	По окончании выполненных работ Подрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны счет – фактуру, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, согласовывает и подписывает или направляет Подрядчику мотивированный отказ от их подписания.

3.4. При наличии мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, Подрядчик обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки за свой счет в установленные Заказчиком сроки и представить Заказчику откорректированные документы.

3.5. Стороны обязуются осуществлять сверку взаимных расчетов по настоящему договору по окончании срока его действия и по окончании полугодия, в котором он действовал, путем подписания актов сверки взаимных расчетов в течение 10 дней с момента получения.

3.6. Подрядчик выставляет Заказчику счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня окончания выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	Подрядчик обязан:

4.1.1.	 Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.1.2. 	В случае, если Заказчик письменно отклонил использование материалов, оборудования, комплектующих изделий, которые не соответствуют условиям настоящего договора, за свой счет и своими силами произвести их замену на другие материалы и комплектующие, с учетом требований Заказчика, без возмещения Подрядчику затрат, при этом такая замена не должна увеличивать сроки выполнения работ.

4.1.3.	 Обеспечить при выполнении предусмотренных настоящим договором работ соблюдение требований техники безопасности, пожарной и экологической безопасности.

4.1.4.	 Незамедлительно письменно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работ.

4.1.5.	 Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.

4.1.6. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Подрядчику полную, достоверную информацию, необходимую ему для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ сил и средств Подрядчику на территорию Заказчика для выполнения договорных обязательств.

4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.4. Указать Подрядчику места накопления (складирования) отходов, образующихся у Подрядчика в результате выполнения работ по настоящему договору.

4.2.5.	 Принять результаты работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего договора.

4.2.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора Заказчиком в одностороннем порядке, оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы, принятые Заказчиком по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

5. ПРАВА СТОРОН

5.1.	Заказчик вправе:

5.1.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2.	Беспрепятственно проходить к месту производства работ в любое время.

5.1.3.	Выдавать Подрядчику обязательные для него указания в отношении:

- замены некачественных материалов, оборудования, комплектующих изделий, не соответствующих условиям настоящего договора;

- прекращения выполнения работ, в случае не соблюдения Подрядчиком требований пункта 4.1.5. настоящего договора;

- устранения недостатков за счет Подрядчика, некачественно выполненных работ, для обеспечения их надлежащего качества.

Подрядчик не вправе продлевать сроки выполнения работ или повышать их стоимость на том основании, что работы были приостановлены из-за несоблюдения вышеперечисленных условий.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с Законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

6.2.	В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки.

6.3.	В случае выявления недостатков выполненных работ Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить выявленные недостатки. В противном случае, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

6.4.	В случае использования Подрядчиком некачественных материалов и комплектующих, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик, по требованию Заказчика, обязан уплатить последнему неустойку в размере рыночной стоимости таких материалов и комплектующих.

6.5. В случае нарушения Подрядчиком (который не является субъектом малого и среднего предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 90 календарных дней  с даты представления документов.

6.6. В случае нарушения Подрядчиком (если победитель открытого аукциона лицо, с которым по итогам открытого аукциона принято решение о заключении договора в установленном настоящей документацией порядке) является субъектом малого и среднего предпринимательства) сроков представления полного комплекта закрывающих документов (счета-фактуры,  акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), Подрядчик уплачивает штраф в размере 2,3% от стоимости выполненных работ, подтвержденной документами, представленными в нарушение установленного договором срока, в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования в письменном виде.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.	Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

7.2.	Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.3.	Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

7.4.	Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон или в одностороннем порядке любой из Сторон.

8. ГАРАНТИИ

8.1.	Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования несет Подрядчик с момента начала выполнения работ до момента их окончания.

8.2.	Подрядчик гарантирует и обязуется обеспечить:

- надлежащее качество используемых материалов и комплектующих;

- надлежащее качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными документами, перечисленными в пункте 3.1. настоящего Договора:

- своевременное устранение недостатков (недоделок и дефектов), выявленных как при приемке работ, так и после приемки в пределах гарантийного срока.

8.3.	Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента сдачи всего объекта в эксплуатацию и должен составлять не менее 24 месяцев, а на используемые материалы и комплектующие не менее срока, установленного производителем.

8.4.	При обнаружении недостатков в процессе эксплуатации трубопровода из полиэтилена низкого давления, возникших после приемки работ и в пределах гарантийного срока, Заказчик вызывает представителя Подрядчика для составления акта о недостатках, путем направления Подрядчику уведомления с описанием недостатков (по факсу:_______, по электронной почте: _____________, или нарочно). Уведомление направляется Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения неисправности. Представитель Подрядчика должен прибыть для составления акта о недостатках в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика. Акт о недостатках составляется и подписывается Сторонами в течение 1 (одного) рабочего дня с даты прибытия представителя Подрядчика. Если будет установлено, что неисправность оборудования возникла по вине Подрядчика, случай признается гарантийным и устранение неисправностей выполняется силами Подрядчика и за счет Подрядчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о недостатках.

В случае неприбытия представителей Подрядчика в согласованный Сторонами срок Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о недостатках с указанием наименований и характера недостатков и сроков их устранения. При этом акт о недостатках, составленный и подписанный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет юридическую силу. Подрядчик обязан устранить перечисленные в акте о недостатках дефекты в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о недостатках в одностороннем порядке.

8.5.	В случае не устранения Подрядчиком недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока на работы, в предусмотренный настоящим договором срок, Заказчик вправе устранить недостатки работ собственными силами, либо силами привлеченной подрядной организации за счет Подрядчика. Подрядчик возмещает Заказчику расходы, которые понес Заказчик на выполнение такого ремонта на основании документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

9.4. Сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны работников   АО «ТВС», в т.ч.  о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела необходимо направлять по телефону «Горячей антикоррупционной линии ОАО «РЖД»  8(499)262-66-66 либо в «Приемную по противодействию коррупции для обращений работников АО «ТВС», граждан и юридических лиц по вопросам, связанным с коррупцией» на электронную почту hotline@transws.ru, по телефону:+7 (495) 663-14-73 доб. 189.

9.5.Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 30 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

9.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.7. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2  настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты предполагаемого прекращения действия настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1.	В настоящий договор могут быть внесены изменения, которые оформляются Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к нему.

10.2.	Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

10.3.	Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий договор, должен направить Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего Договора не менее чем за 10 (десять) календарных дней до указываемой в таком уведомлении даты расторжения настоящего договора. Настоящий договор считается расторгнутым с даты, получения Подрядчиком уведомления о его расторжении.

10.4.	В случае прекращения действия настоящего договора Стороны проводят сверку расчетов с оформлением акта сверки. Подрядчик передает Заказчику все фактически выполненные (незавершенные) к моменту прекращения действия договора работы по акту, Заказчик обязуется оплатить выполненные к моменту прекращения действия договора работы.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с момента подписания настоящего договора;

окончание выполнения работ: не позднее 31 декабря 2018 года.

11.2. Датой исполнения обязательств Подрядчика считается дата подписания сторонами счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего договора должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. В случае не достижения соглашения, все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

12.3. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка по нему теряют силу.

12.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон. Иные виды изменений и дополнений являются недействительными.

12.5. Стороны пришли к соглашению о применении факсимильной и электронной формы связи сообщений в период заключения и исполнения договора. При этом все оригиналы документов должны быть переданы нарочным или направлены почтой (с уведомлением) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи факсимильной или электронной копии.

12.6. Стороны обязуются извещать друг друга об изменениях своих почтовых и банковских реквизитов в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких изменений. Неисполнение Сторонами данного обязательства в указанный срок лишает их права ссылаться на то, что все платежи и уведомления были произведены ненадлежащим образом.

12.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.8. Подрядчик обязуется, в течение 3 календарных дней по письменному запросу Заказчика, предоставлять актуальные на дату поступления указанного запроса сведения о цепочке участников (собственников) Подрядчика, бенефициарах, в том числе и конечных по форме, установленной Приложением №3 к настоящему Договору с приложением подтверждающих документов.

12.9. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Подрядчика не позднее, чем через 5 рабочих дней после таких изменений, с приложением подтверждающих документов.

12.10. Подрядчик осуществляет выполнение работ собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

12.11. У Сторон договора не возникает права на получение процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложения:

- Приложение №1 Календарный план

- Приложение №2 Смета

- Приложение № 3 Информация о заключенных договорах

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

# ЗАКАЗЧИК                                                                               ПОДРЯДЧИК

____________________                                                                __________________

____________________                                                                __________________

Приложение № 1

к договору

от "___"_________2018 г. №________

Календарный план

| № этапа работ | Наименование работ | Срок выполнения этапов работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | - предпроектное обследование; - разработка рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м. | В течение 15 календарных дней с момента подписания обеими сторонами Договора |
| 2 | - выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии рабочей (проектно-сметной) документации на модернизацию хозяйственного водоснабжения с прокладкой трубопровода из полиэтилена низкого давления от водозабора с р. Решеты до очистных сооружений протяженностью 2900 п.м. - гидравлическое испытание трубопровода. | Не позднее 31.12.2018 г. |

Место выполнения работ – Решотинский шпалопропиточный завод - филиал АО «ТВС», Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, ул. Смолозаводская, 46.

| ЗАКАЗЧИК __________________ м.п. | ПОДРЯДЧИК __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору

от "___"_________2018 г. №________

Смета

Приложение №3

к договору

№ ___________ от «___» __________ 201_г.

Информация о заключенных договорах

| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | № п/п* | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование организации | Код ОКВЭД | ФИО руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № и дата | Предмет договора | Цена (млн. руб) | Срок действия | Иные существенные условия |  | ИНН | ОГРН | Наименование /ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физ. Лица) | Руководитель/ Участник/ Акционер/ бенефициар | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и.т.д) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |

* Примечание: 	1.1, 1.2 и т.д. – собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. – собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)

и далее – по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника